http://ttis.ru/about-us/dekl/

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

# ООО «МонтажТИС»

на объект капитального «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземным паркингом в квартале улиц Камышинская – Самарская – Каширская – Туринская, г. Тюмень»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТИС»

Сокращенное наименование: ООО «МонтажТИС»

Место нахождения:

Адрес регистрации: 625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 55.

Фактический адрес: 625000, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Советская, 55.

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-18.00, перерыв 12.00-13.00, суббота 10.00-15.00, воскресенье – выходной день.

Телефон: (3452) 46-85-03; факс: 46-85-48.

Сведения о государственной регистрации застройщика:

ООО «МонтажТИС» зарегистрировано 24.01.2007г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 24.01.2007г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 (серия и номер свидетельства 72 001482656);

ОГРН 1077203002755

ИНН 7202157712  КПП 720301001

Участник, обладающий 5 и более процентами голосов в органе управления юридического лица ООО «МонтажТИС»:

Вакуленко Маргарита Сергеевна - 100%

Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик принимал участие в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

Жилой дом ГП-81 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Восточный-2»

Введен в эксплуатацию в IV квартале 2013г. (Разрешение на ввод №RU72304000-153-рв от 16.10.2013г.)

Жилой дом ГП-76 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ГП-196 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, жилой район «Восточный-2»

Введен в эксплуатацию в I квартале 2015г. (Разрешение на ввод №RU72304000-2-рв от 25.01.2015г.)

Лицензии:

отсутствуют

Сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации:

Финансовый результат текущего года  – 52 394 000  рублей.

Размер кредиторской задолженности – 12 309 000 рублей.

Размер дебиторской задолженности – 107 679 000  рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта строительства:

Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже и подземным паркингом в квартале улиц Камышинская – Самарская – Каширская – Туринская,      г. Тюмень

Этапы и срок реализации проекта:

Строительство ведется в два этапа;

начало строительства – 24.07.2015

окончание строительства –  24.07.2017

Результат экспертизы проектной документации:

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ»  № 4-1-1-0156-15 от 29.05.2015г.

##### Разрешение на строительство № 72-RU 72304000-319-2015 выдано Администрацией города Тюмени 24 июля 2015 года.

##### Срок действия разрешения на строительство – до 24 июля 2017 года.

Права застройщика на земельный  участок:

Местонахождение земельного участка: Тюменская область, г. Тюмень, квартал улиц Камышинская – Самарская – Каширская - Туринская;

Общая площадь земельного участка 8 042м2;

Кадастровый номер: 72:23:0216004:6116;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Разрешенное использование: для размещения многоэтажной жилой застройки.

Участок расположен в Центральном административном округе города Тюмени в квартале улиц Камышинская – Самарская – Каширская – Туринская.

Собственник земельного участка – ООО «МонтажТИС» на основании договора аренды земельного участка от 19.11.2014г;

Градостроительный план земельного участка: № RU 72304000-211, утвержден Приказом Департамента градостроительной политики Администрации города Тюмени № 211-гпзу от 18.03.2015г;

Земельный участок размещается в подзоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1.1, выделенной для формирования кварталов с высокой плотностью застройки.

##### Элементы благоустройства:

Благоустройство территории решается устройством проездов, тротуаров в увязке с прилегающей территорией.

На эксплуатируемой кровле парковки предусмотрено устройство проездов, устройство тротуаров, игровых и спортивных площадок, площадок отдыха, оборудованных малыми архитектурными формами. Контейнерная площадка расположена со стороны ул. Туринская.

Озеленение территории решено устройством газонов, посадкой кустарников местных пород.

Въезды в подъемный паркинг предусмотрены с ул. Камышинской и Каширской. Въезд и выезд на дворовую территорию предусмотрены со стороны ул. Туринская с организацией одностороннего движения.

Общая информация об объекте (местоположение, описание в соответствии с проектной документацией):

Местоположение объекта капитального строительства – Тюменская область, г. Тюмень, квартал улиц Камышинская – Самарская – Каширская – Туринская.

Объект капитального строительства представляет собой жилой дом в монолитно-каркасном исполнении с нежилыми помещениями общественного назначения расположенными на 1-м этаже и двухуровневый паркинг (подземная автостоянка).

Набор квартир от однокомнатной до четырехкомнатной. Объемно-планировочное решение здания и общая компоновка типового этажа жилого дома выполнена с учетом обеспечения нормируемого освещения и инсоляции квартир.

Жилая часть – четыре жилых секции. На 1-м этаже находятся входные группы и помещения: вестибюля, консьержа, охраны, уборочного инвентаря, колясочной. Со второго этажа квартиры.

Нежилая часть трансформаторная подстанция (ТП) расположена в объеме проектируемого 1-го этажа четвертой секции

Также на первом этаже 1-4 секции располагаются нежилые помещения общественного назначения. На втором этаже четвертой секции находится помещение вспомогательного назначения.

Паркинг 2-х уровневый подземный для размещения 284 машино/мест. Технические помещения инженерно-технического обеспечения находятся в помещении паркинга.

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства

Технико-экономические характеристики по жилому дому

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество этажей (в т.ч. подземный паркинг) | шт | 10 |
| 2 | Количество квартир, в том числе: | шт | 153 |
|  | - однокомнатных | шт | 42 |
|  | - двухкомнатных | шт | 55 |
|  | - трёхкомнатных | шт | 42 |
|  | - четырехкомнатных | шт | 14 |
| 3 | Площадь жилого здания | м2 | 24271,7 |
| 4 | Площадь квартир (без учета площадей лоджии и балконов) | м2 | 15317,02 |
| 5 | Общая площадь квартир (с учетом площади балконов с коэффициентом – 0,3, лоджии –c коэффициентом – 0,5) | м2 | 16009,14 |
| 6 | Площадь размещаемых в объёме жилого здания помещений общественного пользования | м2 | 2219,76 |
|  | В т.ч. общая площадь галерей, выставочных залов | м2 | 1637,06 |
| 7 | Площадь застройки | м2 | 2619,38 |
| 8 | Строительный объём жилого здания | м3 | 93107,06 |

Технико-экономические характеристики по паркингу

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество этажей | шт | 2 |
| 2 | Общая площадь здания | м2 | 11259,14 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 2673 |
| 4 | Строительный объём здания | м3 | 43045,33 |
| 5 | Количество парковочных мест | шт | 284 |

#### Техническая характеристика объекта и его самостоятельных частей:

Строительство объекта осуществляется по индивидуальному проекту.

Архитектурные решения:

Здание многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже и подземного паркинга в квартале улиц Камышинская - Самарская – Каширская – Туринская, г. Тюмень вписано в окружающую застройку и является элементом завершающим перекресток ул. Камышинской-Туринской.

Нежилые помещения расположены на первом этаже, образуя непрерывный фронт застройки со стороны улиц: Туринская, Каширская, Самарская тем самым отделяя дворовое пространство от улицы. В каждом нежилом помещении предусмотрены санузлы и помещения уборочного инвентаря.

Помещения управляющей компании и охраны имеют помещения санузлов и уборочного инвентаря.

Жилой дом разделен на 2 противопожарных отсека. Паркинг разделен на 4 противопожарных отсека.

Объемно-пространственное решение здания определено его функциональным назначением.

Цветовое решение фасадов – связано со стилистикой здания сочетание молочного, белого, серого и коричневого цветов.

Объемно-планировочные решения:

Жилой дом 4-х секционный с двухэтажным паркингом. Размеры здания в осях: секция № 1 и № 4 - 19,27 х 36,75м, секция № 2 и № 3 – 20,15 х 38,0м. Высота 1 этажа – 3,0-3,2м, высота типового этажа – 3,0м, высота 1-го подземного этажа – 2,9м, высота 2-го подземного этажа – 2,9м.

Уровень ответственности здания – нормальный.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф3.6, Ф2.2, Ф5.2.

Конструктивная схема:

Конструктивная схема здания каркасная. Общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается совместной работой монолитной фундаментной плиты и монолитных железобетонных колонн, диафрагм жесткости (стен), жестко защемленных в фундаментную плиту, горизонтальными дисками перекрытий и покрытий, жестко соединенных с колоннами и монолитных лестничных и лифтовых узлов, являющихся ядрами жесткости.

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 900мм из бетона класса В30, F150, W6 с добавлением «Пенетрон Адмикс» с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82* с устройством гидрошпонок. Фундаментная плита устраивается по бетонной подготовке толщиной 100мм и по щебеночному основанию толщиной 250мм. Предусмотрено укрепление грунта основания путем устройства «геомассива» из грунтоцементных элементов ГЦЭ.

Стены наружные подземной части - монолитные железобетонные толщиной 300мм из бетона класса В30, F150, W6 с добавлением «Пенетрон Адмикс» с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и утеплением наружных стен на глубину промерзания экструзионным пенополистиролом «Пеноплекс 35» ТУ 5767-015-56925804-2011 толщиной 100мм.

Стены наружные выше 0,000 – многослойные на гибких связях:

А) - внутренний слой – керамзитобетонные блоки М50 (390х290х188) ГОСТ 6133-99 толщиной 290 мм и кирпич КР-р-по 250х120х65/1,4НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М 100 с армированием кладочной сеткой через 2 ряда;

- утеплитель – пенополистирольные плиты ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 толщиной 100 мм;

- наружный слой – кирпич керамический лицевой по ГОСТ 7484-78* с маркой по морозостойкости М35 толщиной 120мм на растворе М100.

Б) - внутренний слой – диафрагмы жесткости монолитные железобетонные толщиной 200мм;

- утеплитель – пенополистирольные плиты ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 толщиной 150мм;

- вентилируемый зазор толщиной 40мм;

- наружный слой – кирпич керамический лицевой по ГОСТ 7484-78* с маркой по морозостойкости М35 толщиной 120мм на растворе М100.

Стены внутренние – из керамзитобетонных блоков М50 (390х290х188 и 390х190х188) ГОСТ 6133-99 толщиной 190 и 290мм на растворе М 100 с армированием кладочной сеткой через 2 ряда.

Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F75 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 размерами 400 х 400 мм.

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F75 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 толщиной 200мм.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F75 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 толщиной 200мм.

Лестницы – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F75 с арматурой класса А500С и А240 по ГОСТ Р 52544-2006.

Перегородки:

– из керамзитобетонных блоков М35 (390х90х188) ГОСТ 6133-99 на растворе М 75 толщиной 90мм.

- из кирпича керамического КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/755/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М 75 толщиной 120мм.

Крыша - двускатная по деревянным стропилам с покрытием металлическим листом (фальцевая кровля t=0,7мм) с организованным внутренним водостоком.

Паркинг

Паркинг двухэтажный с размерами в плане в осях – 42,89 х 27,55 м.

Уровень ответственности здания – нормальный.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф5.2.

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 800мм из бетона класса В30, F150, W6 с добавлением «Пенетрон Адмикс» с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82* с устройством гидрошпонок. Фундаментная плита устраивается по бетонной подготовке толщиной 100мм и по щебеночному основанию толщиной 250мм. Предусмотрено укрепление грунта основания путем устройства «геомассива» из грунтоцементных элементов ГЦЭ.

Стены наружные подземной части – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F150, W6 с добавлением «Пенетрон Адмикс» с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82* толщиной 300 мм и утеплением наружных стен экструзионным пенополистиролом «Пеноплекс 35» ТУ 5767-015-56925804-2011 толщиной 100мм на глубину промерзания.

Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F150, W6 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 размерами 400 х 400 мм и 400 х 500 мм.

Диафрагмы жесткости – монолитные железобетонные из бетона класса В30, F150, W6 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 толщиной 200 мм.

Балки - монолитные железобетонные из бетона класса В30, F200, W6 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82* размерами 400 х 500(h) мм.

Плиты перекрытия - монолитные железобетонные из бетона класса В30, F200, W6 с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82* толщиной 300 мм.

Кровля - эксплуатируемая плоская с гидроизоляционным слоем из двух слоев Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 с покрытием под тротуарами тротуарной плиткой, с покрытием под проездами асфальтобетоном и с покрытием под газонами почвенно-растительным слоем, с устройством дренажного слоя, с синтетическим покрытием под игровыми площадками.

Электроснабжение

Проектом предусмотрено электроснабжение потребителей:

- жилой части четырех секционного дома;

- подземного паркинга;

- нежилых помещений общественного назначения 1-4 секций.

Электроснабжение потребителей проектируемого жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрено от двух взаиморезервируемых секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой встроенной двухтрансформаторной подстанции, кабельными линиями 0,4 кВ.

Для учета, приема и распределения электроэнергии потребителей первой категории надежности электроснабжения жилой части дома предусмотрены вводно-распределительные устройства с АВР.

Проектом предусмотрено устройство системы внутреннего рабочего, аварийного, эвакуационного и ремонтного освещения жилого дома, нежилых помещений общественного назначения, паркинга.

Аварийное освещение предусмотрено на входах в здание, на лестничных клетках по линии основных проходов, коридорам, электрощитовых, во встраиваемых помещениях паркинга, нежилых помещений общественного назначения.

Наружное освещение подъездов к паркингу предусмотрено светильниками, установленными на опорах освещения.

Над входами в подъезд предусмотрены светильники, установленные на кронштейне.

Эвакуационное освещение предусмотрено световыми указателями «Выход» с автономными источниками питания.

Светильники аварийного освещения предусмотрены со встроенным блоком аварийного питания.

Управление сетью наружного освещения предусмотрено автоматическое от сигнала фотореле и реле времени.

Проектом предусмотрено защитное заземление опор освещения.

Система молниезащиты и защитного заземления

Система заземления предусмотрена типа TN-C-S.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусмотрены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- автоматическое отключение питания;

- защитное заземление электрооборудования;

- основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов;

- повторное заземление нулевого провода на вводах здания.

В помещении паркинга по стене проложен контур защитного заземления из полосовой стали.

Для защиты электрооборудования в ТП предусмотрен внутренний контур заземления, проложенный по стенам, соединенный с наружным контуром заземления в двух местах.

Молниезащита здания предусмотрена металлической кровлей здания и металлического ограждения кровли, соединенных с заземляющим устройством вертикальными токоотводами. Все металлические части выступающих над кровлей сооружений присоединены к металлической кровле.

Водоснабжение

Источником водоснабжения является существующий водопровод, проходящий по               ул. Туринской – Каширской. В точке подключения предусмотрено устройство водопроводной камеры. Подключение водопровода в существующую сеть осуществляется по ул. Каширской. В камере запроектирован пожарный гидрант ПГ-1. Для осуществления наружного пожаротушения проектом предусматривается устройство на существующей водопроводной сети по ул. Туринской колодца с пожарным гидрантом ПГ-2.

В проектируемом здании предусмотрено строительство системы хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода, а так же система автоматического пожаротушения паркинга.

Система противопожарного водопровода подземного паркинга предусматривается отдельной сетью подключаемой до вводных задвижек. Сеть кольцевая, запитана от двух вводов водопровода.

В подземном паркинге так же предусматривается система автоматического пожаротушения.

Для обеспечения требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода в помещении насосной устанавливается повысительная насосная станция водоснабжения.

Внутренние сети водопровода запроектированы из полипропиленовых труб. Сети противопожарного и автоматического водопровода запроектированы из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Стальные трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Для учета водопотребления на вводе в здание установлен счетчик, оснащенный модулем импульсного выхода. Для поквартирного учета воды предусмотрены счетчики, оснащенные модулем импульсного выхода.

В проекте предусмотрено раздельное горячее водоснабжение для нежилых помещений общественного назначения и жилой части. Горячее водоснабжение запроектировано от теплового узла, расположенного в паркинге 1 подземного этажа секции 4. Для жилой части и нежилых помещений общественного назначения здания предусмотрена циркуляция горячей воды.

Автоматическая установка пожаротушения

Помещения паркинга оборудуются установками автоматического пожаротушения, за исключением помещений:

- с мокрыми процессами;

- венткамер, насосных водоснабжения, тепловых пунктов и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

В помещениях, подлежащих защите автоматическими системами пожаротушения, принята спринклерная установка пожаротушения водозаполненная.

Система внутреннего пожаротушения от пожарных кранов выполнена раздельно с автоматической спринклерной системой пожаротушения.

Для обнаружения пожара и орошения площади помещений предусмотрены оросители, установленные на распределительных трубопроводах.

В помещения насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусматривается выход трубопровода DN 125 и DN80.

В качестве источника водоснабжения приняты два ввода трубы Ду 280х15,9 мм от сетей городского водоснабжения.

Система водоотведения

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в существующую канализационную сеть диаметром 1000мм по ул. Камышинская.

Наружные сети канализации запроектированы из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой диаметром 200. Смотровые колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов.

Внутренние сети бытовой канализации монтируются из полиэтиленовых канализационных шумопоглощающих труб.

Для отвода загрязненной воды из приямков, расположенных в насосной, венткамерах, в ИТП, водомерном узле, предусмотрены насосы, которыми стоки перекачиваются в сбросные колодцы.

Тепловые сети

Источником теплоснабжения предполагается Тюменская ТЭЦ-1.

На границе земельного участка проектируемого жилого дома предусмотрена тепловая камера для перспективного подключения к тепловым сетям.

Присоединение к тепловым сетям независимое. Для распределения теплоносителя по потребителям в здании предусматривается установка блочного индивидуального теплового пункта (ИТП) полной заводской готовности с коммерческими узлами учета тепловой энергии по каждой системе. Блочный индивидуальный тепловой пункт расположен на 1-ом подземном этаже.

Теплоносителем системы отопления является вода с параметрами 90-700С.

Проектом предусмотрено использование труб в ППУ изоляции для прокладки наружных сетей.

Отопление и вентиляция

Системы отопления приняты:

- двухтрубные для автомобильной стоянки;

- однотрубная система отопления для жилых и нежилых помещений общественного назначения.

Для жилой части  и помещений общественного назначения предусмотрена система отопления с горизонтальной разводкой труб. На каждую квартиру в системе отопления предусмотрен распределительный шкаф ШКСО-В1 с установкой запорной, балансировочной арматуры, а также счетчика расхода теплоты.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- для жилой части здания и нежилых помещений общественного назначения стальные радиаторы;

- для витражных окон нежилых помещений общественного назначения напольные конвекторы;

- для автомобильной стоянки тепловентиляторы.

Магистральные трубопроводы системы отопления здания прокладываются под потолком цокольного этажа. Стояки системы отопления жилья проходят по межквартирному коридору. Внутриквартирная и внутриофисная разводка трубопроводов проходит в стяжке пола. Трубы прокладываются в защитном кожухе.

Удаление воздуха из системы отопления производится через воздуховыпускные краны, устанавливаемые в верхних точках системы и на отопительных поквартирных коллекторах. Слив воды осуществляется через краны, устанавливаемые в нижних точках системы.

Вентиляция жилой части общеобменная с естественным побуждением. Приток воздуха организован через оконные вентиляционные клапаны, а также через приточные клапаны, устанавливаемые в створках балконных дверей. Вытяжка через вентканалы в стенах. Воздухоприемные устройства размещены в кухнях, санузлах, гардеробных и хозяйственных комнатах с целью организации движения воздуха из жилых комнат в нежилые.

Вентиляция нежилых помещений общественного назначения общеобменная с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется из санузлов. Приток - организованный, через оконные вентиляционные клапаны.

Вентиляция автомобильной стоянки приточно-вытяжная с механическим побуждением. Проектом предусмотрено несколько вентиляционных систем для общеобменной вентиляции и дымоудаления.

Вентиляционное оборудование приточных систем расположено в помещении паркинга. Для удаления воздуха предусмотрены крышные вентиляторы. Воздухообмен рассчитан из условия разбавления и удаления выхлопов от работающих двигателей автомобилей. Воздуховоды систем вентиляции стоянки прокладываются открытым способом под потолком. Для обеспечения удаления дыма и подачи наружного воздуха в системах противодымной вентиляции в проектной документации принята установка дымовых клапанов с электромеханическим приводом. Клапаны располагаются под потолком обслуживаемых помещений. Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции выполняются из стали оцинкованной класса П.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений, в здании запроектированы системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. В случае возникновения пожара включаются несколько вентиляционных систем для обеспечения незадымления эвакуационных путей.

Сети связи

Телефонизация

Проектная емкость системы телефонизации жилого дома – 184 абонентские точки.

Проектирование и строительство внутренней распределительной сети телефонизации предусмотрено оператором связи ОАО «Ростелеком».

Домофонная связь

Для контроля доступа в жилой дом предусмотрен видеодомофон.

Для каждого подъезда жилого дома предусмотрена отдельная система домофонной связи.

Домофон обеспечивает:

    - вызов абонента нужной квартиры набором номера на БВД;

    - двухстороннюю громкоговорящую и видео связь «посетитель-абонент»;

    - открывание замка входной двери в подъезд жилого дома с помощью электронного ключа доступа или с УКП из квартиры;

    - открывание замка двери из подъезда дома с помощью кнопки.

Кабельные проводки системы видеодомофонной связи предусмотрены огнестойким кабелем «витая пара», не поддерживающим горение, с низким дымо- и газовыделением.

Охранное видеонаблюдение

Проектом предусмотрено создание системы охранного видеонаблюдения в помещениях автостоянки.

Система охранного видеонаблюдения предусмотрена на базе видеорегистраторов с установкой видеокамер.

Видеорегистраторы обеспечивают прием и обработку сигналов от видеокамер и запись видеоархива на жесткий диск.

Для визуального контроля ситуации в помещениях автостоянки в помещении консьержа секции №1 предусмотрена установка мониторов.

Состав строящегося объекта, количество самостоятельных частей в составе строящегося объекта:

Объект капитального строительства представляет собой жилой четырех секционный дом в монолитно-каркасном исполнении с нежилыми помещениями общественного назначения расположенными на 1-м этаже и двухуровневый паркинг (подземная автостоянка).

Набор квартир колеблется от однокомнатной до четырехкомнатной.

Жилая часть – четыре жилых секции. На 1-м этаже находятся входные группы и помещения: вестибюля, консьержа, охраны, уборочного инвентаря, колясочной. Со второго этажа квартиры.

Секция 1

Площадь нежилых помещений – от 233,80м2 до 264,50м2;

Площадь помещения для консьержа – 9,52м2;

Площадь 1-комнатных квартир – 55,30м2;

Площадь 2-комнатных квартир – от 84,76м2 до 95,99м2;

Площадь 3-комнатных квартир – 135,59м2;

Площадь 4-комнатных квартир – 176,08м2.

Секция 2

Площадь нежилых помещений – от 67,03м2 до 158,82м2;

Площадь 1-комнатных квартир – от 55,90м2 до 56,13м2;

Площадь 2-комнатных квартир – 85,54м2;

Площадь 3-комнатных квартир – от 132,83м2 до 133,14м2.

Секция 3

Площадь нежилых помещений – от 67,03 м2 до 159,49м2;

Площадь 1-комнатных квартир – от 55,90м2 до 56,13м2;

Площадь 2-комнатных квартир – 85,54м2;

Площадь 3-комнатных квартир – от 132,94м2 до 133,45м2.

Секция 4

Площадь нежилых помещений – от 62,02м2 до 182,7м2;

Площадь помещения для консьержа – 9,49м2;

Площадь помещения серверной – 8,45м2;

Площадь трансформаторной подстанции – 48,34м2;

Площадь 1-комнатных квартир – 56,65м2;

Площадь 2-комнатных квартир – от 83,18м2 до 95,57м2;

Площадь 3-комнатных квартир – от 138,19 м2 до 155,83м2;

Площадь 4-комнатных квартир – 175,72м2.

Нежилая часть трансформаторная подстанция (ТП) расположена в объеме проектируемого 1-го этажа четвертой секции

Также на первом этаже 1-4 секции располагаются нежилые помещения общественного назначения. На втором этаже четвертой секции находится помещение вспомогательного назначения.

Паркинг 2-х уровневый подземный для размещения 284 машино/мест. Технические помещения инженерно-технического обеспечения находятся в помещении паркинга.

Состав общего имущества в объекте, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства:

Помещение вестибюля, помещение консьержа, помещение охраны, помещение колясочной, помещение уборочного инвентаря, помещение электрощитовой, помещение насосной, лестничные площадки и марши, пандусы, кровля паркинга с элементами озеленения и благоустройства, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в здании, а также за пределами здания, земельный участок, на котором расположено здание и иное имущество, в соответствии с ч.1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

#### Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта:   IV кв. 2017 года

#### Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Администрация города Тюмени.

Планируемая стоимость строительства объекта:

Девятьсот восемьдесят миллионов рублей (980 000 000.00).

Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении проекта строительства, осуществление мер по добровольному страхованию застройщиком данных рисков

Вероятность финансовых и иных рисков при осуществлении проекта строительства может быть обусловлена только возникновением форс-мажорных обстоятельств, таких, как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения), военные действия, забастовки, а также принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления решений, которые могут повлечь за собой увеличение срока ввода объекта в эксплуатацию.

ООО «МонтажТИС» не планирует осуществлять добровольное страхование от финансовых и прочих рисков.

### Информация о подрядных организациях

| Наименование подрядной организации | Виды работ |
| --- | --- |
| ООО «ТюменьМонолитСтрой» | Полный комплекс строительных работ |

### Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Гражданская ответственность Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства застрахована по Соглашению о намерениях №002601-027-О3 от 28.07.2015г. Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» (ИНН 5401180222, КПП 550301001, ОГРН 1025400510123, Адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 4, оф. 609.)  в порядке, установленном статьей 15.2 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства паркинга, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом строительстве: отсутствуют.

Оригинал проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 55/10.

Проектная декларация размещена в сети Интернет на сайте www.ttis.ru

Дата размещения проектной декларации: 28 июля 2015 г.

Все изменения и дополнения к проектной декларации будут размещены на сайте www.ttis.ru

Генеральный директор

ООО «МонтажТИС»		   				                     В.А. Беличенко